## Slide 1: Sviluppo di un modello fluidodinamico 1D per Turbina Tesla bifase
Relatori:
Prof. Daniele Fiaschi
Dr. Pouriya Niknam
Dr. Lorenzo Talluri
Candidato:
Doriano Kazazi
Development of a 1D fluid dynamics model for two-phase Tesla turbine.

## Slide 2: Contenuti
Introduzione
  Turbina Tesla
Scopo dello Studio
Metodologia
  Modello Omogeneo
Risultati
  Vapore
  R404a
Conclusioni

## Slide 3: Turbina Tesla
Tesla Turbine: Principle of operation
Turbina composta da una serie di dischi.
I dischi sono montati coassialmente ad una distanza molto piccola tra loro.
Il fluido di lavoro entra radialmente da uno o più ugelli con una alta componente di velocità tangenziale.
Il fluido di lavoro si sposta dall’esterno fino all’interno del disco grazie alla differenza di pressione generata dalla forza di attrito e dalla variazione della quantità di moto.
Infine il fluido fuoriesce assialmente grazie ad aperture ricavate sui dischi stessi.

## Slide 4: Equazioni Base
Continuità:
Quantità di moto (dir. r):
Quantità di moto (dir. θ):
Quantità di moto (dir. z):
Continuità e Navier-Stokes semplificate
Assunzioni per la semplificazione delle equazioni di Navier-Stocks in coordinate cilindriche:
  Flusso bifase stazionario, laminare e completamente sviluppato.
  Le forze viscose sono considerate come forze su unità di portata.
  Flusso bidimensionale
    Vz=0;
    Vr=costante ad ogni raggio;
    =costante ad ogni raggio;
  Flusso simmetrico radialmente, uniforme per r=r(0);
  Il campo di moto è lo stesso per ogni θ, quindi per ogni variabile;
  è trascurabile rispetto alla forza di attrito a parete.

## Slide 5: Equazioni Fondamentali
Equazioni fondamentali modello omogeneo
Modello omogeneo: assume la stessa velocità per le due fasi e considera il flusso come un monofase con proprietà mediate opportunamente fra quelle delle due fasi.

## Slide 6: Geometria Turbina Sperimentale
Geometria Macchina:
Diametro esterno = 0,327 m
Diametro interno = 0,15 m
Spessore canale = 0,0021336 m
Numero canali = 6
Assunzioni:
Perdita pressione ugello
Mach ingresso rotore
Titolo fluido
Steidel, R., & Weiss, H. (1976). Performance test of a bladeless turbine for geothermal applications (No. UCID-17068). California Univ., Livermore (USA). Lawrence Livermore Lab..

## Slide 7: Comparazione Modello con Dati Sperimentali
Andamento potenza all’aumentare della portata.
Errore relativo tra dati sperimentali e modello.

## Slide 8: Comparazione Modello con Dati Sperimentali
Andamento potenza all’aumentare del rapporto di espansione.
Andamento potenza con l’aumentare della portata per diverse velocità di rotazione.

## Slide 9: Comparazione Modello con Dati Sperimentali
Comparazione potenza e rendimento tra i valori del modello e i dati sperimentali.
N° | Rpm | Portata [kg/s] | Pres. [bar]
1 | 2994 | 0,1901 | 14,75
2 | 3024 | 0,1615 | 13,03
3 | 3057 | 0,1932 | 15,44
4 | 3006 | 0,2236 | 18,84
5 | 3006 | 0,2599 | 20,96
.... | ....... | ........... | ........

## Slide 10: Risultati Vapore
Fluido: Vapore
V_in = 120 [m/s]
P_in = 1475 [kPa]
Rpm = 3000 [-]
ṁ = 0,19 [kg/s]
Diametro esterno = 0,327 [m]
Diametro interno = 0,15 [m]
b = 0,002134 [m]
Traiettoria flusso assoluto

## Slide 11: Risultati Vapore
Andamento Rendimento e Potenza con l’aumentare della distanza tra i dischi.
Traiettoria flusso relativo

## Slide 12: Risultati Vapore
Andamento Rendimento e Potenza all’aumentare della portata.
Andamento Rendimento e Potenza con l’aumentare della velocità di rotazione.

## Slide 13: Risultati R404a
Fluido: R404a
V_in = 100 [m/s]
P_in = 1800 [kPa]
Rpm = 1500 [-]
ṁ = 1 [kg/s]
Diametro esterno = 0,327 [m]
Diametro interno = 0,15 [m]
b = 0,0005 [m]
Traiettoria flusso assoluto

## Slide 14: Risultati R404a
Andamento Rendimento e Potenza con l’aumentare della distanza tra i dischi.

## Slide 15: Risultati R404a
Andamento Rendimento e Potenza all’aumentare della portata.
Andamento Rendimento e Potenza con l’aumentare della velocità di rotazione.

## Slide 16: Conclusions & Future Work
Conclusioni e Lavori futuri
Implementato codice fluidodinamico bifase per Turbina Tesla
Validazione del codice con dati sperimentali da letteratura
Risultati preliminari incoraggiano lo sviluppo della ricerca
Raccomandazioni per ulteriore sviluppo
Modello flussi separati
Comparazione dei due modelli con dati sperimentali.

## Slide 17: Conclusions & Future Work
Fine
Grazie per l’attenzione!

## Slide 18: Sviluppo di un modello fluidodinamico 1D per Turbina Tesla bifase
Relatori:
Prof. Daniele Fiaschi
Dr. Pouriya Niknam
Dr. Lorenzo Talluri
Candidato:
Doriano Kazazi
Development of a 1D fluid dynamics model for two-phase Tesla turbine.